## Slide 1
Title： 赋予激光雷达识别交通指示牌的能力
LiCode: Enabling Lidar the Ability to Identify Traffic Warning Signs with Barcode
Motivation：
车辆智能很高，但路上的智能基础设施智能程度不高；
System Model:
商用lidar(车载)；路牌可以做修改
Challenge:
点云的密度不够，编码容量有限---融合一段时间的点云
点云数据量大，车辆场景下快速响应---点云切割（注意力）
点云的双曲线特征，难以编码--特有的编码方式
不能影响人眼的观看--调制方式（颜色、光滑程度、角度）

## Slide 2
相关工作调研：
利用毫米波的backscatter做智能交通路牌
RoS: Passive Smart Surface for Roadside-to-Vehicle Communication, Sigcomm 2021
利用可见光作智能交通路牌
Turboboosting Visible Light Backscater Communication, Sigcomm 2020

## Slide 3
相关工作调研：
一大类工作是用Lidar进行Traffic Sign Detection，再将点对应到camera的图像上进行Recognition（不能摆脱camera），效果是对单纯camera的增强 （未找到对Traffic Signs进行修改的工作）
Machine Vision Based Traffic Sign Detection Methods: Review, Analyses and Perspectives，2019

## Slide 4
基本参数
坐标系

## Slide 5
通信协议和packet信息

## Slide 6
扫描点的特征——双曲线

## Slide 7
反射率信息
反射率是衡量一个物体对光反射能力的指标，与物体本身的材质有很大的关系。因此，可以用此信息区分不同材质的物体。

## Slide 8
核心解决的问题：
激光雷达的线分辨率（横向和纵向）。单次扫描结果是一个稀疏采样。对多次采样的结果进行融合，获得一个高密度的点云结果，对这个结果进行解码。（编码方案和纠错方案取决于最终的采样点的密度与分布）
Notes: 对交通路牌，在行进的过程中Lidar对其多次采样。对多次采样的结果进行融合，获得一个高密度的点云结果，对这个结果进行解码。

## Slide 9
一维条码技术
一维条码是由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的标记，“条”是对光反射率较低的部分，“空”是对光线反射率较高的部分。这些条和空组成的数据表达一定的信息，并能够通过特定的设备识读，转换成与计算机兼容的二进制和十进制信息。对于一维条码来说，需要通过数据库建立条码与物品信息的对应关系。
一维条码的结构

## Slide 10
一维条码技术
宽度调节编码法
模块组配编码法
具体编码方法和纠错方法，取决于能够对点云融合到什么程度

## Slide 11
交通指示牌的尺寸
三角形标准尺寸：
△70cm,△90cm,△110cm
方形标准尺寸：
600*600mm, 800*800mm, 2400*1200mm,
3000*2000mm, 3500*2000mm, 4000*2000mm,
4000*2200mm,4000*2400mm,5000*2500mm
圆形标准尺寸：Ф600mm,800mm,1000mm
Notes: 3cm ->20 bar

## Slide 12
水平方向在不同距离下的线分辨率
对于16线和32线的lidar：
视角（水平）360度
角分辨率0.1度（5Hz）~0.4度(20Hz)
水平方向线分辨率随距离之间的变化关系

## Slide 13
竖直方向在不同距离下的线分辨率
16线的lidar：
视角（垂直）-15~15度，角分辨率（垂直） 2度（均匀分布）
32线的Lidar:
视角（垂直）-25~15度，角分辨率（垂直） 最小0.33度（非均匀分布）
竖直方向线分辨率随距离之间的变化关系

## Slide 14
32线纵向为非均匀分布

## Slide 15
16线Lidar纵向为均匀分布

## Slide 16
解决思路1: (点云配准)
Stage1: Traffic Sign Detection (TSD)
Stage4: Traffic Sign Recognition (TSD) as a Barcode
Stage2: Traffic Sign Point Registration
Stage3: Correction
Notes: 第一个阶段，使用基于NN的Lidar识别方案，像识别车和人一样，将交通标志识别出来（这个是Lidar本身就要干的）
第二个阶段，对识别出的traffic sign 使用快速点云配准（多帧融合到一帧上去）
第三个阶段，纠错、校准双曲线扭曲
第四个阶段，解码

## Slide 17
解决思路2 (SAR)：
Stage1: Traffic Sign Detection (TSD)
Stage3: Traffic Sign Recognition (TSD) as a Barcode
Stage2: Merge & Correction
Notes: 对同一个条纹，进行不同粒度的采样，进行综合

## Slide 18
Chen, Qi, et al. "Cooper: Cooperative perception for connected autonomous vehicles based on 3d point clouds." 2019 IEEE 39th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS). IEEE, 2019.

## Slide 19
条形码

## Slide 20
条形码编码两大类
宽度调节编码法
模块组配编码法

## Slide 21
EAN13 商品条码
EAN13商品条码为EAN条码系统中的标准码，共由13位数字组成（3位国家代码、4位厂商代码、5位产品代码、1位检查码）
一个典型的EAN13 码
EAN13 码的结构
内容上看，EAN13编码信息为：
1、国家代码：由国际商品条码总协会授权，我国的代码位690-695，凡是我国核发的商品条码均冠上690-695其中一个，用来区别于其他国家。
2、厂商代码：由中国物品编码中心核发给相关厂家，共四位代码。
3、产品代码：有五位，代表单个产品的编码，由厂商自己定义。
4、检查码：是为了防止条码扫瞄器误读的自我检查，由前12位数据计算得出，一般在生成EAN13商品条码时可由条码生成软件自动生成。
Notes: 左护线：为辅助码，不代表任何资料，列印长度比一般资料长，逻辑形态为101（1代表黑，0代表白）
左资料码：护线和中间间隔线的条码部分，共六位数字资料，其编码方式取决于导入值的大小
间隔线：为辅助码，区分左资料码与右资料码使用，逻辑型态为01010
右资料码：位于右护线与间隔线之间的部分。包括五位产品代码与一位检查码。其编码方式采用C类编码规则
右护线：辅助码，列印长度与左护线、中间间隔线相同，逻辑型态亦为101。

## Slide 22
EAN13 商品条码—扫码过程
扫码过程：
激光扫码枪串行依次扫描，从左往右依次扫描，直到扫完全部95个条（一个bit，单位宽度0.33mm）。再根据编码规则进行解读。在该图中，前7个bit为0001011，对应数字9
一个EAN13条形码
字符对照表
Notes: 扫码枪一次性“滴”扫完了整个条形码，实际上是串行的，慢动作来看就是，从这边第一个黑条一个一个往右边扫描，直到扫完这95个条（指的是单位宽度0.33mm的条，很宽的黑色条是包含了好几个黑条）。那么扫到的这些条，按照组成规则，会自动去掉起始符，中间分隔符，终止符，剩下了真正有用的条。现在前7个条（黑条代表二进制1，白条代表0）就会根据下面这个表EAN-13查找出对应的字符，并记录其左右性和奇偶性，
左边数字的二进制码的1的个数可能是奇也可能是偶,但右边的全部都是偶, 所以,只要扫出来的6个数每个数二进制代码都是偶数个1,那它就一定在右边, 有奇有偶的,或者全为奇数的,那就在左.

## Slide 23
解读左侧字符
扫描完左侧字符的42个条码后（每个字符由7个条码组成，左侧字符总共有6个，总的就是42个条码），得到了920152
推导前导码
得到了六个字符920152后，同时得到了这六个字符的奇偶性（含1的个数）。比如是，奇，偶，偶，偶，奇，奇，然后再查上表，发现对应的前置码为6（o代表奇性，E代表偶性）。推导出前导码后，序列为6920152。
解读右侧字符
再加上右侧字符461020，得到6 920152 461020。
校验后查数据库
若校验码校验通过，则可以查数据库得到相应的信息692（制造码），0152（制造商代码），46102商品标识代码。
EAN13 商品条码—扫码过程
前导码规定表
Notes: 奇偶性是指包含1的个数是奇数个还是偶数个

## Slide 24
EAN13 商品条码
检查码

## Slide 25
UPC码

## Slide 26
UPC码
单位长度为1或0

## Slide 27
UPC码
每两条竖线加两个间隔就能表示一个数字（上图中48个bit表示12为的数字）

## Slide 28
UPC码
起始码标定了最细宽度（目的是无论按照什么尺寸印刷，都可以完成识别）

## Slide 29
左侧编码表与右侧编码表
UPC码—防止左右读反
左侧中1的个数都是奇数，右侧都是偶数。扫码时发现一组数是偶数，则确认扫反了，需要将所有bit反过来理解

## Slide 30
UPC码—校验码

## Slide 31
UPC码—三重核心设计

## Slide 32
交叉二五码
编码规则
每一个条码数据符由5个单元组成，其中两个是宽单元（用二进制’1’表示），其余是窄单元（用二进制‘0’表示）。起始符包括两个窄条和窄空，终止符包括一个宽条一个窄条和一个窄空。组成条码符号的条码数据符个数为偶数，条码符号从左到右，表示奇数位字符由条条组成，组成偶数位字符由空组成。若表示字符数为偶数，应在左端添一位0变成偶数。
Notes: 一种高密度的，可以嵌入任意数量数字的，长度可变化的数字条形码。交叉25码主要运用在物流行业与仓储业中。

## Slide 33
条形码和二维码编码方式和规范繁多
扫码枪各种各样
Notes: 扫码枪的工艺不同，精度不同，误码来源不同，编码容量不同，会不会反着或者斜着，采用不同的编码方式。

## Slide 34
二维码

## Slide 35
QR码（Quick Response Code）
定位块(无论从哪个方向扫码都可以校正为正确方向，右下角无方块)
白色方块表示0，黑色方块表示1

## Slide 36
QR码（Quick Response Code）
和一维码类似，其内容的解读有国际规范
QR码有40个版本，版本越大，尺寸越大
版本号每加1，边长多4格
Notes: 最大版本40， 177*177

## Slide 37
二维码的编码
1. 定位块：无论从哪个方向扫码都可以校正为正确方向，右下角无方块
2. 时序图案：标定严格的水平和竖直方向
3. 校正图形：校正不同角度的透视关系
4. 格式信息：信息重复两遍。定位方块旁，定义数据格式
5. 分成8个一组的模块，存储数据和纠错码
6. 版本号大于等于7时需要记录版本信息，提高扫码效率
4. 格式信息
6. 版本信息
Notes: 1，2，3的目的是让QR码被扫码器认出来

## Slide 38
校正透视关系

## Slide 39
二维码的纠错——里德-所罗门码
受污损的二维码仍能被识别
里德-所罗门编码可以允许随便修改一定数量的格子，仍能恢复出原始数据
数据是由对应的二进制编码而来的
Notes: 里德-所罗门码是一种前向错误更正的信道编码，对由校正过采样数据所产生的有效多项式。
数据是由对应的二进制编码而来的。里德-所罗门编码可以允许随便修改一定数量的格子，仍能恢复出原始数据（下面的所有片子讲这一个问题）

## Slide 40
二维码的纠错——里德-所罗门码
任选两格修改成其他数字
识别出修改的是哪位并恢复
目标
目标等效于找到：
比如：
Notes: 假设有4个数字，任意的两格修改成其他数字，能够识别出是哪两个格子被修改并恢复出原来的数字
即需要确定错误位置 e1, e2,错误大小y1, y2
（下面以一个具体的例子讲解这个算法）

## Slide 41
可以知道m和p是不是被改变了。但是无法知道是m被改了还是p被改了，不满足恢复数据的要求
二维码的纠错——里德-所罗门码
简单的校验比对

## Slide 42
以下计算在伽罗瓦域进行计算，以GF（2^3）域为例
1.加减相同，乘除相同
2. 域的封闭性（无论如何计算，不会算到域外面）
二维码的纠错——里德-所罗门码
（伽罗瓦域+多项式表示）
加减
乘除
乘除计算规则
加减计算规则
Notes: 群论基础
加法和减法一样，都是异或操作，无论怎么加减都会得到域内的数字
伽罗瓦域的乘除法。先模二乘，再对各位作异或，再对一个固定值1011作模二除法，得到余数100
域是一种交换含幺环，定义的时候要求它满足这些性质1：它定义在某个集合上，这个集合要满足加法和乘法的封闭性，也是就是元素a属于集合R，你的加法和乘法作用在元素a上构成了一个新的元素b这个b也要属于集合R 2 结合律 3 交换律 4乘法对加法满足分配律 5 存在加法恒元0， 和乘法恒元1 6存在加法逆元即a+（-a）=0，存在乘法恒元a*a^(-1)=1(除0以外)

## Slide 43
二维码的纠错——里德-所罗门码
将原始数据视作多项式：
推导四位的纠错码值应为多少：
在后面组合4位纠错码（先暂且记为0）：

## Slide 44
M（x）刚好能被g(x)整除
计算过程：
用m(x)除以g(x)

## Slide 45
M（x）刚好能被g(x)整除
计算过程：
用m(x)除以g(x)

## Slide 46
假设篡改了两位：
除以预设的多项式g(x):
发现错误！
正确的数据及其纠错码：

## Slide 47
假设篡改了两位：
除以预设的多项式g(x):
发现错误！
四个隐藏的等式：
正确的数据及其纠错码：

## Slide 48
最终导出了错误位置和错误大小：
带入公式得到四个方程：

## Slide 49
制备Prototype（近距离效果）

## Slide 50
制备Prototype（近距离效果）